ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ограждающего устройства для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д.7, корп.2

## 1.1. Место размещения шлагбаума

## 1.2. Тип шлагбаума и габаритные размеры

## Откатной антивандальный шлагбаум

Назначение: шлагбаум предназначен для перекрытия проездов шириной от 2500 мм. Шлагбаум может использоваться в ручном и автоматическом режиме. Тумба шлагбаума откатного, антивандального, размер 1100x400x1200, защитный кожух, окно с замком для обслуживания привода, роликовая система. Стрела с зубчатой рейкой на проезд до 2,5 м. Порошковая окраска RAL 2004 (оранжевый).

Конструкция: Шлагбаум имеет тумбу-основание, представляющую собой рамную конструкцию, внутри которой находятся направляющие ролики, по которым движется стрела шлагбаума. Тумба-основание может закрываться металлическим антивандальным кожухом. Стрела шлагбаума выполняется из стальной профильной трубы. Вся конструкция окрашивается порошковой полимерной краской.

В закрытом положении блокировка шлагбаума от открывания обеспечивается навесным замком (при эксплуатации в ручном режиме) или встроенной блокировкой электродвигателя.

При ширине более 3000мм шлагбаум комплектуется приемной стойкой, обеспечивающей фиксацию стрелы в закрытом положении.

При комплектации шлагбаума электроприводом (рекомендованы привода фирм BFT, Nice, FAAC) шлагбаум может использоваться в автоматическом режиме. Управление при этом происходит с пульта дистанционного управления, выносной кнопки на посту охраны или удаленного диспетчера. Привод для откатных ворот весом до 500кг, 24В, со встроенным блоком управления. Мощный, быстрый, с передовой электроникой. Скорость открывания 0,44 м/сек.

1.3 Технические характеристики:

## •	Размеры тумбы-основания: 1100x400x1200мм

## •	Вес тумбы-основания: 80кг

## •	Ширина перекрываемого проезда: до 2500мм

## •	Скорость открывания\закрывания: 0.44 м\сек.

## Комплект поставки:

## 1)	* Закладная для бетонировки - 1 шт.

## 2)	Тумба шлагбаума - 1 шт.

## 3)	Ходовые ролики - 2 шт.

## 4)	Направляющие ролики - 2шт

## 5)	* Электропривод-1 шт.

## 6)	Стрела шлагбаума - 1 шт.

## 7)	* Ролик стрелы концевой - 1 шт. (поставляется, если есть приемная стойка).

## 8)	* Приемная стойка -1 шт. (рекомендуется при длине стрелы от 3000мм).

## 9)	* Ловитель стрелы -1 шт. (поставляется, если есть приемная стойка).

## 10)	Дверца тумбы с замком и комплектом ключей - 1 компл.

## 11)	* Фотоэлементы - 1 компл.

## 12)	GSM контроллер PAL SG304GI-WR

## 13)	Блок питания 1А

## 14)	Фотоэлементы NICE Medium BlueBus ЕРМВ

## 15)	Пульт PAL-ES (4 кнопки)

## 16)	Стойка-ловитель для стрелы, d 80x80 мм

## ПРИМЕЧАНИЕ: Позиции отмеченные «*» не входят в обязательный комплект поставки шлагбаума

## 1.4. Внешний вид шлагбаума